|  | 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Termékazonosító |  |
|  | Kereskedelmi elnevezés: | Jégoldó |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása |  |
|  | Felhasználási terület: | Karbantartás. |  |
|  | 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai |  |
|  | Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Internet, e-mail: | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C +36-62-480640 +36-62-482791 automobil@axelero.hu |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám |  |
|  | Cím: Telefon: | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal) +36-1-4766464 |  |
|  | 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás |  |
|  | 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása |  |
|  | Termék meghatározása: | Keverék. |  |
|  | Termék osztályozása: | F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xn Ártalmas R mondatok: 12-22 |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek |  |
|  | Veszélyjel: |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xn Ártalmas |  |
|  | R mondatok: | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. R 22 Lenyelve ártalmas. R 36 Szemizgató hatású. R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |
|  | S mondatok: | S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. | S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. |  |  |
|  | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |
|  | 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok |  |
|  | 3.2. Keverékek |  |
|  | Kémiai jellemzés: | Az alábbi anyagokból álló keverék. |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  |
|  | 60-70% Alkil-alkohol | CAS-szám: 67-63-0 EINECS-szám: 200-661-7 Index-szám: 603-117-00-0 | Veszélyjel: F R mondat: 11 | Tűzv. foly. 2 Veszély H mondatok: H225 |  |
|  | 15-20% Glikol | CAS-szám: 107-21-1 EINECS-szám: 203-473-3 Index-szám: 603-027-00-1 | Veszélyjel: Xn R mondat: 22 | Akut tox. 4 Figyelem H mondatok: H302 |  |
|  | 8-10% PREVENT fagyálló hűtőfolyadék | CAS-szám: - EINECS-szám: - | Veszélyjel: Xn R mondat: 22 |  |  |
|  | Propán / Bután / Izobután (1,3-butadién tartalom < 0,1%) | CAS-szám: 74-98-6 / 106-97-8 / 75-28-5 EINECS-szám: 200-827-9 / 203-448-7 / 20-857-2 Index-szám: 601-003-00-5 / 601-004-00-0 / 601-004-0-0 | Veszélyjel: F+ R mondat: 12 | Tűzv. gáz 1, Nyom. alatt lévő gáz Veszély H mondatok: H220, H280 |  |
|  | A veszélymondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |
|  | Belélegezve: | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |
|  | Bőrrel érintkezve: | A termékkel szennyeződött, átitatott ruházatot azonnal le kell venni. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Szemmel érintkezve: | A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel legalább 15 percen keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett). El kell távolítani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Irritáció esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Lenyelve: | A termék aeroszolos palackban kerül forgalomban, így nem valószínű a lenyelése. De véletlen szájba kerülése esetén a sérültet nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Útmutató orvosnak: | A készítményben lévő glikolok ellenszere az etanol, azonban ennek alkalmazásáról csak az orvos dönthet. |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések |  |
|  | 5.1. Oltóanyag |  |
|  | Oltóanyag (megfelelő): | Oltópor, szén-dioxid, oltóhab. |  |
|  | (nem megfelelő): | Vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek |  |
|  | Veszélyes égéstermékek: | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel, CO, CO2. |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat |  |
|  | Védőfelszerelés: | Teljes tűzálló védőfelszerelés. Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások |  |
|  | A gyújtóforrásokat távol kell tartani. Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Kerülni kell a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. A termék gőzét/ permetét nem szabad belélegezni. Teljes védőfelszerelést és külső levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések |  |
|  | A terméket nem szabad a csatornába vagy a vizekbe engedni. |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai |  |
|  | A maradványokat nedvszívó nem éghető anyaggal (száraz föld, homok, stb.) fel kell szedni. Az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések |  |
|  | Kezelés: | Csak jól szellőztetett helyen használható. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. |  |
|  | 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt |  |
|  | Tűz- és robbanásvédelem: | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |
|  | Tárolás: | Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Meg kell akadályozni mindenféle sztatikus elektromos feltöltődést. Száraz, hűvös helyen tartandó. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek |  |
|  | Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: |  |
|  | Etil-alkohol (CAS: 64-17-5): | ÁK-érték: 1900 mg/m3, CK-érték: 7600 mg/m3 |  |
|  | Bután (CAS: 106-97-8): | ÁK-érték: 2350 mg/m3; CK-érték: 9400 mg/m3 |  |
|  | Etilén-glikol (CAS: 107-21-1): | ÁK-érték: 52 mg/m3, CK-érték: 104 mg/m3 |  |
|  | Az adatokat az érvényes listák alapján adtuk meg. |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése |  |
|  | Műszaki intézkedések: | A terméket jól szellőztethető helyiségben szabad használni. |  |
|  | Egyéni védőfelszerelés: |  |
|  | Légzésvédelem: | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. |  |
|  | Kézvédelem: | Védőkesztyű |  |
|  | Szemvédelem: | Védőszemüveg / arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |
|  | Testvédelem: | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. |  |
|  | Egyéb biztonsági és higiénés intézkedések: | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Munkaidő után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ |  |
|  | Halmazállapot: | Aeroszol. |  |
|  | Szín: | Színtelen. |  |
|  | Szag: | Alkoholszerű |  |
|  | Sűrűség: | 0,96 g/cm3 (20°C-on) |  |
|  | Oldhatóság vízben: | Vízzel elegyedik. |  |
|  | Lobbanáspont: | Nem ismert. |  |
|  | Forráspont: | Nem ismert. |  |
|  | Gyulladási hőmérséklet: | Nem ismert. |  |
|  | pH-érték: | 7,7 |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás |  |
|  | Normál használat esetén stabil. |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények |  |
|  | Hőtől, gyújtóforrástól, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek |  |
|  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel, CO, CO2. |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok |  |
|  | 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ |  |
|  | Belélegezve: | Gőze nagy koncentrációban légúti irritációt, álmosságot, szédülést, izgatottságot okozhat. |  |
|  | Bőrre kerülve: | Zsírtalanító hatású, bőrön keresztül felszívódó komponenseket tartalmaz. Irritáció, dermatitisz alakulhat ki. |  |
|  | Szembe jutva: | Irritáló hatású lehet. |  |
|  | Lenyelve: | A termék lenyelése nem valószínű, de ha szájba kerül, akkor száj, nyelőcső és gyomor nyálkahártya irritáció alakulhat ki hányással és hasmenéssel. Ártalmas lehet. |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai információk |  |
|  | 12.1. Toxicitás |  |
|  | A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: | EWC-kód: 16 05 04* Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) Ennek a terméknek a megfelelő EWC-csoportba, és így megfelelő EWC-kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot el kell helyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC-kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről] |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. [94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól] |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |
|  | Szállítás | közúti/vasúti ADR/RID | tengeri IMDG | légi ICAO/IATA |  |
|  | 14.1. UN-szám | 1950 | 1950 | 1950 |  |
|  | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Aeroszolok, gyúlékony | Aeroszolok, gyúlékony | Aeroszolok, gyúlékony |  |
|  | 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) |  |  |  |  |
|  | Osztály: | 2 | 2.1 | 2.1 |  |
|  | Osztályozási kód: | 5F |  |  |  |
|  | Bárcák: | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |
|  | Alagút korl. kód: | (BID) |  |  |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: | 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról |  |
|  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |
|  |  | 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH), illetve módosítása [453/2010/EU rendelet (V. 10.)] |  |
|  |  | 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |  |
|  |  | 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről |  |
|  | Veszélyes hulladékok: | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |
|  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről |  |
|  |  | 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |
|  | Tűzvédelem: | 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet |  |
|  | Munkavédelem: | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |
|  |  | 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |
|  | A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |
|  | A veszélyes összetevők R és H mondatai: |  |
|  | R 11 Tűzveszélyes. |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |
|  | R 22 Lenyelve ártalmas. |  |
|  | H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. |  |
|  | H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |  |
|  | H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. |  |
|  | H302 Lenyelve ártalmas. |  |
|  | Készült az 1907/2006/EK REACH alapján vegyi termékhez. |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIRIDIS Bt. (1073 Budapest, Dob u. 66.) |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2011.08.29. |  |