|  | 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Termékazonosító |  |
|  | Kereskedelmi elnevezés: | KONZERVÁLÓ SPRAY |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása |  |
|  | Felhasználási terület: | Fémfelületek tárolásához, szállításához védőfolyadék. |  |
|  | 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai |  |
|  | Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: | AUTÓ MOBIL VEGYI Kft. 6727 Szeged, Acél u. 27/C. 06/62/480-640 06/62/482-791 automobil@axelero.hu |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám |  |
|  | Cím: Telefon: | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (ingyenes, éjjel-nappal) (36-1-) 476-6464 |  |
|  | 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás |  |
|  | 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása |  |
|  | Termék meghatározása: | Keverék |  |
|  | 1907/2006/EK szerint: | F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xi Irritatív, N Környezeti veszély R mondatok: 12-36/38-51/53-67 |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek |  |
|  | 1907/2006/EK szerint: |  |
|  | Veszélyjel: |  | F+ Fokozottan tűzveszélyes, Xi Irritatív, N Környezeti veszély |  |
|  | R mondatok: | R 12 | Fokozottan tűzveszélyes. |  |
|  |  | R 36/38 | Szem- és bőrizgató hatású. |  |
|  |  | R 51/53 | Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |
|  |  | R 67 | Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |
|  | S mondatok: | S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |
|  |  | S 16 | Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás. |  |
|  |  | S 23 | A keletkező permetet nem szabad belélegezni. |  |
|  |  | S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |  |
|  |  | S 26 | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. |  |
|  |  | S 45 | Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |
|  |  | S 61 | Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ Biztonsági lap. |  |
|  | A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! |  |
|  | 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok |  |
|  | 3.2. Keverékek |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  | 1907/2006/EK | 1272/2008/EK |  |
|  | kb. 50% OSYRIS X 9100 (Összetevői: Oldószer nafta (Stoddard), Nafta (ásványolaj) katalitíkus hidrogénezéssel kéntelenített, nehéz (benzol tatalom:<0,1%), 1,2,4-trimetilbenzol, mezitilén) | CAS-szám: - EINECS-szám: - | Veszélyjel: Xi, N R mondat: 10-36/38-51/53-67 | Flam. Liq. 3 – H226 Skin Irrit. 2 – H315 Eye Irrit. 2 – H319 STOT SE. 3 – H336 Aquatic Chronic 2 – H411 |  |
|  | Hajtógáz: kb. 50% Propán/bután (1,3-butadién tartalom < 0,1%) | CAS-szám: 74-98-6/ 106-97-8/75-28-5/106-99-0 EINECS-szám: 200-827-9/ 203-448-7/200-857-2/ 203-450-8 | Veszélyjel: F+ R mondat: 12 | Flam. Gas 1 – H220 Press. Gas |  |
|  | A veszélyes komponensek R és H mondatai a 16. szakaszban találhatók. |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |
|  | Belélegezve: (PERMET) | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. Ne lélegeztessük szájból-szájba. |  |
|  | Bőrrel érintkezve: (PERMET) | A termékkel szennyeződött, átitatott ruházatot és cipőt le kell venni. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Szembe jutva: (PERMET) | A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel legalább 15 - 20 percen keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett). El kell távolítani a kontaktlencséket, ha vannak, és ez könnyen megtehető. Szemorvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Lenyelve: (PERMET) | A termék aeroszolos palackban kerül forgalomban, így nem valószínű a lenyelése. Véletlen szájba kerülése esetén a sérültet nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások |  |
|  | A tüdőgyulladás tünetei gyakran csak néhány (6-8) órával később jelentkezhetnek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos az orvosi megfigyelés és biztosítani kell a sérült számára a nyugalmat. |  |
|  | 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések |  |
|  | 5.1. Oltóanyag |  |
|  | Oltóanyagok (megfelelő): | Alkoholálló oltóhab, ABC por, szén-dioxid (CO2). |  |
|  | (nem megfelelő): | Erős vízsugár (csak a palack hűtésére alkalmazható). |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek |  |
|  | Veszélyes égés termékek: | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel (CO, CO2, szénhidrogének, aldehidek, korom). |  |
|  |  | A gőzök a levegővel robbanóképes keveréket képezhetnek. A levegőnél nehezebb gőzök a talaj mentén szétterjedhetnek és elérhetik a gyújtóforrásokat. |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat |  |
|  | Védőfelszerelés: | Teljes védőfelszerelés. Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. |  |
|  |  | A tűz maradékát és a szennyezett oltóanyagot külön kell gyűjteni ártalmatlanításig. |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások |  |
|  | Minden gyújtóforrást el kell távolítani, amennyiben ez biztonságos (pl. elektromosság, szikra, tűz, láng). Illetéktelen személyeket távol kell tartani. A termék olajtartalma miatt, ha kiömlik (kifolyik), csúszásveszély lehetséges. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Kerülni kell a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. A termék gőzét/permetét nem szabad belélegezni. Teljes védőfelszerelést és környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. Nagy mennyiség kiömlése esetén az illetékes hatóságokat értesíteni kell. |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések |  |
|  | A terméket nem szabad az élővízbe, csatornába vagy más földalatti helyekbe (pince, stb.) engedni. |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai |  |
|  | Minden gyújtóforrást szüntessünk meg. A maradványokat nedvszívó nem éghető anyaggal (száraz föld, homok, stb.) fel kell szedni. Az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra |  |
|  | Egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információt lásd a 8. szakaszban. |  |
|  | Ártalmatlanításra vonatkozó információt lásd a 13. szakaszban. |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések |  |
|  | Kezelés: | Csak jól szellőztetett helyen használható. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó szabályokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény permetének belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. |  |
|  | Tűz- és robbanásvédelem: | Csak szikramentes eszközöket lehet használni. A termék gőze nehezebb a levegőnél. A sztatikus feltöltődés ellen a berendezéseket földelni kell. A kiürült csomagolóeszközök gyúlékony vagy robbanásveszélyes gőzöket tartalmazhatnak. A termékkel átitatott rongyok, papír vagy a kiömlött termék megkötésére használt anyagok tűzveszélyt jelentenek. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50oC feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! Tilos dohányozni! |  |
|  | 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt |  |
|  | Tárolás: | Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Meg kell akadályozni az elektrosztatikus feltöltődést. Hőtől, gyújtóforrástól, fagytól, nedvességtől és oxidálószerektől távol kell tartani. Gyermekektől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra használtak. Az átnedvesedett rongyot nem szabad a munkaruha zsebébe tenni. Munkaszünetek előtt és munkaidő végén meleg vízzel kezet és arcot kell mosni. Összeférhetetlen anyagok: Oxidálószerek. |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek |  |
|  | Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: |  |
|  | Olaj (ásványi) köd: | MK-érték: 5 mg/m3 |  |
|  | 1,2,4-Trimetilbenzol: | ÁK-érték: 100 mg/m3 |  |
|  | Mezitilén (trimetilbenzolok): | ÁK-érték: 100 mg/m3 |  |
|  | Az adatokat az érvényes listák alapján adtuk meg. |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése |  |
|  | Műszaki intézkedések: | A terméket jól szellőztethető helyiségben szabad használni. |  |
|  | Egyéni védőfelszerelés: |  |
|  | Légzésvédelem: | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő („A” típusú szűrővel ellátott félálarc EN 140) használata indokolt. |  |
|  | Kézvédelem: | Szénhidrogénálló védőkesztyű (EN 374), viton, nitril. |  |
|  | Szemvédelem: | Védőszemüveg oldalvédővel/ arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. (EN 166) |  |
|  | Testvédelem: | Hosszú ujjú védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés vagy szétfröccsenés fordulhat elő. Nem szabad gyűrűt, órát, sem más olyan hasonló tárgyat viselni, amelyen a termékmaradványok visszamaradhatnak, és bőrreakciót válthatnak ki. |  |
|  | Egyéb biztonsági és higiénés intézkedések: | Kerüljük a termék gőzének belélegzését. Kerüljük a termék bőrrel, szemmel és ruházattal történő érintkezését. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Munkaidő után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ |  |
|  | Halmazállapot: | Folyadék (aeroszol). |  |
|  | Szín: | Barna |  |
|  | Szag: | Jellegzetes. |  |
|  | Az alábbi adatok az OSYRIS X 9100-ra vonatkoznak: |  |
|  | Sűrűség: | 0,863 g/cm3 (15oC-on) |  |
|  | Oldhatóság vízben: | Oldhatatlan. |  |
|  | Oldhatóság szerves oldószerben: | Oldódik. |  |
|  | Lobbanáspont: | 42oC |  |
|  | Forráspont: | Nincs információ. |  |
|  | Megoszlási hányados (n-oktanol/ víz): | >6 |  |
|  | Robbanási határérték: | Alsó: 0,6 tf% - felső: 7,0 tf% |  |
|  | Viszkozitás (kinematikai): | <59 mm2/s (40oC-on) |  |
|  | pH-érték: | Nem alkalmazható. |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |
|  | 10.1. Reakciókészség |  |
|  | A termék normál körülmények között stabil. |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás |  |
|  | Normál használat esetén stabil. |  |
|  | 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége |  |
|  | Normál használat esetén nincsenek. |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények |  |
|  | Hőtől, gyújtóforrástól, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok |  |
|  | Oxidálószerek. |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek |  |
|  | Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel (CO, CO2, szénhidrogének, aldehidek, korom). |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok |  |
|  | 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ |  |
|  | Bőrre kerülve: | Irritáló hatású. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a szennyezett ruhával jellegzetes pattanásos bőrgyulladást okozhat. |  |
|  | Szembe jutva: | Irritáló hatású. |  |
|  | Lenyelve: | A termék lenyelése nem valószínű. |  |
|  | Belélegezve: | Nagy mennyiségű gőz/ permet/ füst belélegzése felső légúti irritációt okozhat. |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai információk |  |
|  | 12.1. Toxicitás |  |
|  | A keveréket élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |
|  | Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság |  |
|  | Nincs kísérleti adat a végtermékre. A termék biológiailag lassan lebontható, de egyes összetevők nem bomlanak le. |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség |  |
|  | Log Pow: >6 (OSYRIS X 9100-ra vonatkozik). |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás |  |
|  | Vízben oldhatatlan, a víz felületén úszik. (OSYRIS X 9100-ra vonatkozik). |  |
|  | 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások |  |
|  | Nincs adat. |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: | EWC-kód: 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről] |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről] |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |
|  | Szállítás | közúti/vasúti ADR/RID |  |
|  | 14.1. UN-szám | 1950 |  |
|  | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Aeroszolok, gyúlékony |  |
|  | 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) |  |  |
|  | Osztály: | 2 |  |
|  | Osztályozási kód: | 5F |  |
|  | Bárcák: | 2.1 |  |
|  | Alagútkorlátozási kód: | (B1D) |  |
|  | Szállítási kategória: | 2 |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: | 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról |  |
|  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosítása [33/2004. (IV. 26.) EszCsM rendelet] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |
|  |  | 1907/2006/EK REACH (2006. december 18.), illetve módosítása 453/2010/EU rendelet (2010. május. 20.) |  |
|  |  | Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |
|  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |  |
|  |  | 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről |  |
|  | Veszélyes hulladékok: | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről |  |
|  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |
|  |  | 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről |  |
|  | Tűzvédelem: | 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |
|  | Munkavédelem: | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |
|  |  | 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés |  |
|  | Nincs. |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |
|  | R mondatok: |  |
|  | R 10 Kevésbé tűzveszélyes. |  |
|  | R 12 Fokozottan tűzveszélyes. |  |
|  | R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. |  |
|  | R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |
|  | H figyelmeztető mondatok: |  |
|  | H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. |  |
|  | H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. |  |
|  | H315 Bőrirritáló hatású. |  |
|  | H319 Súlyos szemirritációt okoz. |  |
|  | H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. |  |
|  | H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |  |
|  | F+ Fokozottan tűzveszélyes |  |
|  | Xi Irritatív |  |
|  | N Környezeti veszély |  |
|  | Flam. Gas 1 (Tűzveszélyes gázok) |  |
|  | Press. Gas (Nyomás alatt lévő gázok) |  |
|  | Flam. Liq. 3 (Tűzveszélyes folyadékok) |  |
|  | Skin irrit. 2 (Bőrmarás/bőrirritáció) |  |
|  | Eye Irrit. 2: (Szemirritáció) |  |
|  | STOT SE. 3 (Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció) |  |
|  | Aquatic Chronic 2 (A vízi környezetre veszélyes) |  |
|  | Készült a REACH és az 1272/2008/EK alapján vegyi termékhez. |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIROBEST Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.) |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2013.05.06. |  |