BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva 1996 november 22.

______________________________________________________________________________

Shell Advance Bio Chain

______________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		Shell Advance Bio Chain

A termék típusa:		Biodegradálható motorkerékpár-lánc kenõanyag

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

_______________________________________________________________________________

2.	AZ  ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A készítmény ismertetése:	Aromásmentesített szénhidrogénekben oldott modifikált növény-

olaj, amely korróziógátló inhibitorokat, szintetikus 	észtereket,

viszkozitási-index növelõ és tapadást javító adalékokat és

hajtógázt tartalmaz.

Veszélyes alkotó elemek:

Megnevezés	CAS -szám   	Mennyiség	Veszély jel	R mondatok

propán	74-98-6		10 - 25 s%	     F+		    R12

izopropanol	67-63-0	  	2.5 - 10 s%	     F		    R11

butan	106-97-8		2,5 - 10 s%	     F+		    R12

spec. benzin 80/110	64742-49-0		 25 - 50	s%	     F		    R11

________________________________________________________________________________________________

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

A lehetséges veszélyek:	A tartós vagy gyakori bõrérintkezés	bõrgyulladást okozhat.

A termék lenyelése - a belégzése miatt - vegyszer okozta

tüdõgyulladást válthat ki. A gõzök nagy koncentrációban való

tartós belégzése rossz közérzetet, fejfájást, kábulatot, rosszullétet,

szem és légzõszervi irritációt, különleges esetben szívritmuszavart,

a keringési rendszer összeomlását és öntudatlanságot okoz.

Biztonsági kockázatok:	A készítménnyel végzett munka során robbanásveszélyes/könnyen

gyulladó gõz/levegõ keverék keletkezhet. Nagyon gyúlékony.

Környezeti  veszélyforrások: Nem engedhetõ meg, hogy ellenõrizetlenül a környezetbe

kerüljön.

______________________________________________________________________________

4.	ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS

Belégzésnél:	Vigyük a károsultat friss levegõre és helyezzük nyugalomba.

Légzési nehézség vagy öntudatvesztés esetén helyezzük a sérültet

stabil oldalfekvésbe. Légzéskimaradás esetén alkalmazzunk

mesterséges lélegeztetést. Azonnal hívjunk orvost!!

Bõrérintkezésnél:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és az olajos bõrfelületet

mossuk le szappanos vízzel.

______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 99.04.21								1/5 old.

BIZTONSÁGI   ADATLAP		 	        	            		Shell Advance Bio Chain

_____________________________________________________________________________________________________________

Szembe kerülésnél:	A szemet 15 percen át - a szemhéjak széthúzása közben - mossuk

ki bõ vízzel és forduljunk orvoshoz.

Lenyelésnél: 	Ne hánytassuk a beteget. A belégzés elõfordulhat közvetlenül, vagy

a lenyelés következtében is. Ez vegyszer okozta tüdõgyulladást

válthat ki. Légzési nehézség vagy öntudatvesztés esetén helyezzük a

sérültet stabil oldalfekvésbe. Azonnal hívjunk orvost.

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést.

_______________________________________________________________________________

5. TÛZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Alkalmazható oltóanyagok:	Hab vagy száraz poralakú vegyszer, széndioxid, homok, föld.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat.

Veszélyes égéstermékek: 	Szabályozatlan égésnél olyan komplex gáz - aerosol keverékek

keletkezhetnek, amelyek szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat,

kormot, kéndioxidot és szerves  vegyületeket tartalmazhatnak.

A termék gõzei a levegõnél nehezebbek, a talajon szétterjednek. A

tûzforrásokat a környékbõl elkell távolítani, az illetéktelen

személyeket távol kell tartani.

Speciális intézkedések:	A veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hûtsük.

______________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK  BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Az érintett helységeket alaposan szellõztessük.

Kerüljük a bõrrel való érintkezést.

A termék gõzei a levegõnél nehezebbek, a talajon szétterjednek. A

tûzforrásokat a környékbõl elkell távolítani, az illetéktelen

személyeket távol kell tartani.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A további elfolyást és csatornába jutást akadályozzuk meg.

Takarítási módszerek:	Homokkal, földdel vagy egyéb olajfelszívó anyaggal gyûjtsük össze. Töltsük megjelölt tartályba, majd a helyi hatósági elõírásoknak megfelelõen ártalmatlanítsuk.

________________________________________________________________________________

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Munka közben ételt, italt ne fogyasszunk. Súlyos kiszerelésben

tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit,

használjunk megfelelõ eszközöket. Elõzzük meg a kiömléseket.

A felhasználó berendezéseket elektromosan kössük össze. Tegyük

meg a sztatikus feltöltõdés ellen a szükséges intézkedéseket.

Tûz és robbanásveszéllyel kapcsolatos elõírások: Tûzveszélyességi osztály: DIN EN2:  B

(Magyarországon: Orsz. Tûzvédelmi Szabályzat:  "A"

= fokozottan tûz-és robbanásveszélyes)

Tárolás:	A terméket zárt edényekben, jól szellõzõ helyen tároljuk. Ne

tegyük ki a terméket közvetlen napsugárzásnak,  hõforrás,

valamint erõsen oxidáló ágens hatásának.

Minden edényt és készüléket földelni (ill. egymással rövidre zárni)

kell.

Együtt tárolás:	Ne tároljuk együtt erõs oxidáló szerekkel.

_____________________________________________________________________________

Nyomtatva:99.04.21								   2/5 old.

BIZTONSÁGI ADATLAP				       	             Shell Advance Bio Chain

_______________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETÕ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

A termékkel csak jól szellõztetett helyen szabad dolgozni.

Expozíciós elõírások:

Megnevezés	CAS -szám		MAK érték		MSZ 21461/1-1988

propán	74-98-6		1000	      ppm	CK= 900 mg/m3

izopropanol	67-63-0		  400	      ppm	nem regisztrált

bután	106-97-8		1000  	      ppm	CK= 900 mg/m3

Megjegyzés: A termékben lévõ szénhidrogén MAK értéke: 350 mg/m3       olajköd, nem meghat.

Egyéni védõfelszerelések:

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Olajköd keletkezésénél

használjunk légzõkészüléket szerves anyag  gõzök  és ködök

ellen alkalmas szûrõvel.

Kézvédelem:	Szükség esetén viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyût, ha ez

munkavédelmi szempontból lehetséges. Használjunk kézvédõ

krémet.

A szem védelme:	Fröccsenés veszélye esetén használjunk védõszemüveget.

A test védelme:	Kerüljük el a bõrrel való érintkezést. Viseljünk  overallt.

Általános munkaegészségügyi feltételek: Ne  hordjuk magunkkal az olajjal átitatott törlõ-

rongyokat. Munka közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk,

ne fújjunk orrot.

________________________________________________________________________________

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot:	folyékony

Szín:		sárga

pH érték:		nem értelmezhetõ

Forráspont:	 - 44 oC

Sûrûség:	825  kg/m3   (15 oC)

Oldhatóság vízben: 	gyakorlatilag nem oldódik	(20 oC)

Robbanási határok:	alsó: 0.-,8  tf. %;	felsõ: 10,9  tf. %

_______________________________________________________________________________

10. STABILITÁS/REAKCIÓKÉPESSÉG

Kerülendõ körülmények:	Szakszerû használatban stabil.

Elkerülendõ anyagok:	Erõs oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek normál tárolási körülmények között

nem fordulhatnak elõ.

_______________________________________________________________________________

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Akut toxicitás:	A besorolás alapjául szolgáló LD / LC50 - értékek:

(patkányon) > 2 000 mg/kg (orális)

Egyéb állatkísérleti eredmények: nem ismeretesek

Irritáló/maró hatás:	Ismételt expozíciónál enyhe bõrirritáló hatás lehetséges.

Szenzibilizáló hatás:	Szenzibilizáló hatás nem várható.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva:99.04.21								   3/5 old.

BIZTONSÁGI ADATLAP				       	 	    Shell Advance Bio Chain

_______________________________________________________________________________

Gyakori vagy tartós expozíció hatása: A gyakori vagy tartós bõrérintkezés a bõr zsírtartalmát

kioldhatja és bõrgyulladást okozhat. Ezáltal a bõr más eredetû

irritációkra is érzékennyé válhat.

Karcinogén, mutagén, szaporodást gátló hatás: A termék lényegében kõolajfinomítvány,

ami állatkísérletekben nem rákkeltõ. Egyéb összetevõinek

rákkeltõ hatásáról nincs információ.

Gyakorlati tapasztalatok:   ----

Általános megjegyzések:	A toxikológiai információk a hasonló összetételû termékekkel ill.

az egyes összetevõkkel szerzett információkon alapulnak.

________________________________________________________________________________

12. ÖKOTOXICITÁS

Biológiai lebonthatóság: 	A szokásos vizsgálati körülmények között nem teljesen lebontható.

A környezetben való viselkedése: A vízen úszik.

A talaj-részecskékben való adszorbeálódás révén mobilitását

elveszíti.

Az élõ szervezetekben feldúsulhat. Egy része gyorsan elgõzölög.

Ökotoxikus hatás:	Erre vonatkozó adatok nincsenek.

Vízi szervezetekre valószínû nem mérgezõ. EC/LC50: ( 100 mg/l

A termék ne kerüljön ellenõrizetlenül a környezetbe.

________________________________________________________________________________

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	Az összegyûjtött  fáradt olajat a kezelésére jogosult vállalkozásnak

adjuk át.

(Magyarországon  a 102/1996 (VII. 12.) Korm. rend. szerint

V 54705; II. ásványolaj közegû iszapok)

A tárolótartály eltávolítása: A tartályokat teljesen ürítsük ki. Ezután az összegyûjtésre...stb.

jogosult vállalkozónak adhatóak át. (A  szállító a göngyöleg  után

az 1995. évi LVI. törvényben elõírt termékdíjat  a behozatalnál

megfizette.)

_______________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (belföldön és határon túlra)

GGVS/E	Klasse: 2	szám:  10b2

UN-sz.:	1950

A termék megjelölése:  komprimált, cseppfolyósított, ill. nyomás alatt oldott gáz.

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee		Klasse: 2

UN-sz.: 1950	Csomagolási csoport: II

EMS sz.: 2 - 13	MFAG: 620

Marine pollutant:	Y		Aerosol Dispenser

Légi szállítás: ICAO-TI és IATA-DGR	Klasse:  2	UN/ID sz.: 1950

A helyes megnevezés: 		Aerosol Dispenser

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:99.04.21								4/5old.

BIZTONSÁGI ADATLAP		           	      	 	     Shell Advance Bio Chain

________________________________________________________________________________

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	F:	Könnyen gyulladó

R 11: Nagyon gyúlékony

Aerosol a (német) Veszélyes Anyag Törv. szerinti 12  (4)  (5)

besorolásnak megfelelõen, a tartály nyomás alatt van.

Óvjuk a közvetlen napsugárzástól és az 50 oC fölé való

felmelegedéstõl.

Országos besorolások:  	VbF (német) (tûzveszélyesség):  nem értelmezhetõ

TA Luft (német): Klasse 3 (szerves anyag)

Vízszennyezési osztály:	WGK 1  (vízszennyezõ anyagok katalógusa, KBwS)

(A víz minõségét enyhén rontja.)

_______________________________________________________________________________

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk:	Concawe Report 5/87 Health Aspects of Lubricants

DGMK-Bericht 400-7

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az, hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelõen. Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

______________________________________________________________________________________

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak

és az azzal megegyezõ EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyezõ magyar

4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet 3. sz. mell. elõírásainak.

______________________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerû aláírás

______________________________________________________________________________________

Nyomtatva:99.04.21								5/5 old.