BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1995. Július 4.

__________________________________________________________________________________

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

__________________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL ALVANIA  GREASE  G1

SHELL ALVANIA  GREASE  G2

SHELL ALVANIA  GREASE  G3

A termék típusa:			Kenõ zsír

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

__________________________________________________________________________________

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE/ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény ismertetése:	A kenõzsír tartalmaz kõolaj finomítványokat sûrítõ komponenseket és adalékokat.

Veszélyes alkotó elemek:	A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínû, hogy alkotó elemei ezt a készítményt veszélyessé teszik.

__________________________________________________________________________________

VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Veszélyesség az emberi egészségre: Szokványos felhasználási körülmények között semmilyen specifikus veszélyforrás nem lép fel. A tartós vagy

ismételt érintkezés bõrgyulladást okozhat.

A fáradt zsír tartalmazhat ártalmas szennyezõdéseket.

Tûzbiztonsági veszélyek:	Nem minõsül gyúlékonynak, de éghetõ.

Környezetvédelmi veszélyforrások: Nem bomlik  le maradéktalanul. Jelentõs a biológiai felhalmozódás lehetõsége.

További információk:	A termék szállításnál nem veszélyesnek minõsített.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								1/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem valószínû, hogy a normál felhasználási körülmények között akut veszélyességet idéz elõ.

Elsõsegélynyújtás-belégzés:	A termék csekély  párájának belégzése nem valószínû, hogy akut tüneteket okozna.

Elsõsegélynyújtás-bõr:	Távolítsuk el a szennyezet ruházatot és az  érintett bõrfelületet mossuk le szappanos vízzel. Ha tartós irritáció lép fel,  forduljunk orvoshoz. Ha az anyag nyomással fröccsen a bõrre, azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsõsegélynyújtás-szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségû vízzel. Ha tartós irritáció jelentkezik, akkor forduljunk orvoshoz.

Elsõsegélynyújtás-lenyelés:	NE HÁNYTASSUK A BETEGET!. Mossuk ki a száját vízzel és forduljunk orvoshoz.

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést. Belégzés esetén vegyszer okozta tüdõgyulladást idézhet elõ. A hosszantartó vagy ismételt hatásnak kitett betegeknél bõrgyulladás léphet fel.

_______________________________________________________________________________

A( TÛZOLTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	  Az égés során valószínûleg keletkezhetnek szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverékek: beleértve a szén-monoxidot, kén-oxidokat és ismeretlen szerves és szervetlen komponenseket.

Oltóanyag:	Hab vagy száraz por alakú vegyszer. A szén-dioxid, homok vagy föld csak kisméretû tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt a halon oltóanyag használata kerülendõ.

Védõfelszerelés:	Ha szûk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védõfelszerelést kell alkalmazni, amely lélegeztetõ berendezést is tartalmaz.

_______________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Minimálisan érintkezzen a bõrrel és a szemmel.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyût és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élõvizekbe kerülését

akadályozzuk meg.  Ha ez nem megelõzhetõ, tudassuk azt a helyi

hatóságokkal.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								2/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

Takarítási módszer kis kiömlések esetén: Lapátoljuk egy megfelelõ, egyértelmûen megjelölt tartályba a helyi szabályozásnak megfelelõ további kezelésig.

Takarítási módszer nagy kiömlések esetén: Az eljárás a kis kiömléshez hasonlóan.

_______________________________________________________________________________

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit, használjunk megfelelõ eszközöket.  Elõzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hûvös, száraz, jól szellõzött helyen. Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a terméket közvetlen napsugárzásnak, hõforrás valamint erõsen oxidáló hatásnak.

Tárolási hõmérséklet: 	minimálisan 0(C;   maximálisan  +50(C.

Javasolt anyagok:	Tartály anyagának vagy a tartályok bélésére alkalmazzunk lágyacélt vagy nagy sûrûségû polietilént(HDPE).

Nem javasolt anyagok:	A  tartályok és bélésének anyagának megválasztásánál kerüljük  a PVC-t.

További információk:	A polietilén tartályokat ne tegyük ki magas hõmérséklet hatásának, mert alakváltozás következhet be.

_______________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETÕ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Expozíciós elõírások:	Nincs meghatározva

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás, toalett használat elõtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyût.

A szem védelme:	Használjunk védõszemüveget, vagy ha a fröcskölés valószínûsége nagy, teljes arcvédõt.

Test védelem:	Csökkentsük minimálisra a bõrrel való érintkezés minden formáját. Használjunk overallt, hogy minimálisra csökkentsük a személyes ruházat szennyezõdését. Az overallokat, a fehérnemût mossuk ki az elõírásoknak megfelelõen.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								3/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hõmérsékleten félkemény.

Szín:	Világos barna

Szag:	Jellegzetes ásványolaj

Gõznyomás:	< 0.5 Pa 20(C-on

Sûrûség:	900 kg/m3 , 15(C-on

Gõzsûrûség(levegõ=1):	nagyobb 1-nél

Cseppenéspont:	>170(C (ASTM D-566)

Lobbanáspont:	>180(C (COC)

Robbanási határ-alsó:	1 tf.% (tipikusan)

Robbanási határ- felsõ:	10 tf.% (tipikusan)

Öngyulladás hõmérséklete:	> 320 (C (várhatóan)

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz szétválasztási együttható:  Log Pow >6 (tipikusan)

Tartalmazott elemek:	Lítium:  < 0.5 % (m/m)
Kalcium: <1.0 % (m/m)

_______________________________________________________________________________

STABILITÁS/REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:	Stabil

Elkerülendõ hatások:	Extrém hõmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendõ anyagok:	Erõsen oxidáló szerek.

Veszélyes bomlás termékek:	Veszélyes bomlástermékek normál tárolási körülmények között nem fordulnak elõ.

_______________________________________________________________________________

TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A becslés alapja:	Az adott termékre különleges toxikológiai adatokat nem határoztak meg. Az adott információk az alkotórészek és a hasonló termékek toxikológiai ismeretein alapulnak.

Akut toxicitás-orális:	LD 50 valószínûleg > 2000 mg/kg

Akut toxicitás-dermális:	LD 50 valószínûleg >2000 mg/kg

Szem-irritáció:	Kissé okozhat irritációt.

Bõr-irritáció:	Kissé okozhat irritációt.

Tartós belégzési irritáció:	Belégzésnél a ködök a légzõ-traktust enyhén irritálhatják.

Bõrérzékenység:	Okozhat bõrérzékenyedést.

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								4/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

Rákkeltés:	Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak rákkeltést az állati-bõr festési tanulmányokban. A többi alkotó részek nem úgy ismertek mint rákkeltõ hatásúak.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bõr ezzel a termékkel, az a bõr zsírelvonását eredményezheti - fõként magasabb hõmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges bõrgyulladás kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai körülmények között.   A bõrrel való érintkezést csökkentsük minimálisra.

A használt zsírok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyezõdéseket, amelyek a használat során halmozódtak fel. Az ilyen szennyezõdések koncentrációja a felhasználás jellegétõl függ és az egészségre és a környezetre nézve a kezelés során kockázatot jelentenek. Óvatosan kezeljük ezeket és a bõrrel való érintkezést - amennyire lehetséges - kerüljük el.

_______________________________________________________________________________

12.ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre különleges ökotoxikológiai adatokat nem határoztak meg. Az adott információk az alkotórészek és a hasonló termékek ökotoxikológiai ismeretén alapulnak.

Mozgékonyság:	A legtöbb  környezeti körülmény mellett félkemény állapotú. A vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor erõsen adszorbeálódik a talajszemcsékben.

Megmaradás/lebomlás:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínûleg biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan alkotó elemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén oldódó keverék. A termék nagy valószínûséggel gyakorlatilag nem mérgezõ a vízi szerves anyagokra.   LC/EC50>100 mg/l. A vízben élõ szervezetek fizikai szennyezõdését okozhatja. (az LC/EC50, olyan névleges mennyiségû termék, amely a vízi tesztelések elvégzéséhez szükséges.)

_______________________________________________________________________________

AZ ELTÁVOLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK

A hulladék letávolítása:	A felhasznált kenõanyag újrahasznosítható, vagy eltávolítható a fennálló szabályozásokat figyelembevéve, legfõképpen jól felismerhetõ gyûjtõtartályban , vagy valamilyen szerzõdött  partnerrel összegyûjtetve. Elõzetesen meg kell gyõzõdni arról, hogy a szerzõdõ fél illetékes, kielégítõen  tud  foglalkozni az ilyen típusú  termékekkel . (A fáradt anyaggal kapcsolatos magyar szabályozást lásd  a 102/1966.(VII.12.) MT rendeletben.)

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								5/6 old.

SHELL ALVANIA GREASE G1, G2, G3

_______________________________________________________________________________

A termék eltávolítása :	A hulladék eltávolítással azonos.

A tárolótartály eltávolítása : 	A 200 literes tartályok kiüríthetõek és visszaküldhetõek  a szállítónak, illetve elküldhetõk  a hordók javításra anélkül, hogy  a jelöléseket vagy a címkéket  eltávolítanánk.

Az újra fel nem használható kisméretû  fém vagy mûanyag tartályok - ahol  arra lehetõség van - recirkuláltathatóak, vagy háztartási hulladékként kezelendõek. (A szállító a göngyöleg után az 1995. Évi LVI. Törvényben elõírt termékdíjat a behozatalnál megfizette.)

_______________________________________________________________________________

14.  A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nem  minõsül veszélyes szállítmánynak az  UN, IMO, ADR/RID és IATA/ICAO kódok alatti szállítás.

_______________________________________________________________________________

A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EC  besorolás : 	Az EC Veszélyességi  kritérium alatt nem veszélyes.

EINECS (EC) :                           Valamennyi komponens listázott vagy felmentett polimer.

További információk:	Az egyéb leltári besorolások, MITI(Japán), AICS(Ausztrália) és DSL(Kanada) ...stb. a magyar változatban nem részletezettek.

_______________________________________________________________________________

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások :  Sokoldalú zsír gördülõ és sikló csapágyakhoz, nagy terhelésû üzemelés esetén.

_______________________________________________________________________________

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak , céljuk az, hogy tájékoztatást  adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelõen. Nem arra készült , hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

_______________________________________________________________________________

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak  és az azzal megegyezõ EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyezõ 4/1997. (II. 21.) NM sz. rendelet 3.  sz. mell. Elõírásainak.

_______________________________________________________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

_______________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerû aláírás

_______________________________________________________________________________

Nyomtatva: 1997.06.30.								6/6 old.