BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1996 május 16.

________________________________________________________________________________

SHELL OMALA OIL

_________________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL  OMALA OIL

A termék típusa:		Hajtómûolaj

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

_________________________________________________________________________________

2.	AZ  ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény összetétele:	Kõolaj finomítványok és adalékok keveréke.

Veszélyes alkotó elemek:	A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínû, hogy

alkotó elemei ezt a készítményt veszélyessé teszik.

_________________________________________________________________________________________________

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség az emberi  egészségre: Szokványos felhasználási körülmények között semmilyen

specifikus veszélyforrás nem lép fel. A készítmény ásványolajat

tartalmaz, amelyre az olajköd expozíciós határértéke érvényes. (

Ismételt vagy tartós expozíció bõrgyulladást

idézhet elõ. A fáradt olaj tartalmazhat ártalmas szennyezõdéseket.

Tûzbiztonsági veszélyek:	Nem minõsül gyúlékonynak, de éghetõ.

Környezetvédelmi  veszélyek:	Nem bomlik le maradéktalanul. A biológiai felhalmozódás

lehetõsége jelentõs.

További információk: 	A termék szállításnál nem veszélyesnek minõsített. (Lásd még a			14. pontban.)

_______________________________________________________________________________

( (Magyarországi elõírás: az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás: MK 5K)

Nyomtatva: 99.10.07								1/7 old.

SHELL OMALA OIL

_______________________________________________________________________________________________________________

4.	 ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem  valószínû, hogy a szokásos felhasználási körülmények

között hirtelen fellépõ tüneteket okozna.

Elsõsegélynyújtás - belégzés: Abban a valószínûtlen esetben, ha szédülés vagy émelygés,

hányinger jelentkezik, vigyük a beteget friss levegõre. Ha a tünetek

továbbra is megmaradnak, forduljunk orvoshoz.

Elsõsegélynyújtás - bõr:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és a szennyezett

bõrfelületet mossuk le szappanos vízzel. Ha tartós irritáció lép

fel, forduljunk orvoshoz. Ha az olaj nagy  nyomással fröccsen 			a bõrre, azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsõsegélynyújtás - szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségû vízzel. Ha tartós

irritáció jelentkezik, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsõsegélynyújtás- lenyelés:	Mossuk ki a szájat vízzel és forduljunk orvoshoz.

NE KÉSZTESSÜK HÁNYÁSRA A BETEGET!

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést. Az olajköd belégzése vegyszer

okozta, nem fertõzõ tüdõgyulladást idézhet elõ. A hosszantartó

vagy ismételt hatásnak kitett betegeknél bõrgyulladás léphet

fel.

_________________________________________________________________________________

5. TÛZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínûen a levegõben lebegõ, szénmonoxid-

ból, kénoxidokból, valamint egyéb nem azonosított vegyületbõl

álló, szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverék

keletkezését eredményezi.

Oltóanyag:	Hab és/vagy száraz poralakú vegyszer. A széndioxid, homok vagy

föld csak kismértékû tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt

a halon oltóanyag használata kerülendõ.

Védõfelszerelés:	Ha szûk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védõfelsze-

relést kell alkalmazni, amely lélegeztetõ  berendezést is tartalmaz.

_________________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS  BALESET  ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Kerüljük a bõrrel és a szemmel való érintkezést.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyût és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élõvizekbe kerülését 			homok, föld vagy egyéb megfelelõ anyagú védõgát készítésével 			elõzzük meg. Ha ez nem megelõzhetõ, tudassuk azt a helyi

hatóságokkal.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:99.10.07								2/7 old.

SHELL OMALA OIL

Takarítási módszer kis kiömlések esetében: A folyadékot itassuk  fel homokkal vagy föld-

del. Söpörjük össze és helyezzük el egy megfelelõ, egyértelmûen

megjelölt tartályba a helyi szabályozásnak megfelelõ további

kezelésig.(

Takarítási  módszer  nagy  kiömlések  esetében: 	Az anyag szétterülését homokból, földbõl vagy más

alkalmas anyagból készített gáttal akadályozzuk meg. A kiömlött

anyagot közvetlenül vagy adszorbens segítségével gyûjtsük össze.

További eljárás a kis kiömlésekhez hasonlóan.(

_________________________________________________________________________________

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit,.

használjunk megfelelõ eszközöket. Elõzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hûvös, száraz, jól szellõztetett helyen.

Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a

terméket közvetlen napsugárzásnak, hõforrás valamint erõsen

oxidáló közeg hatásának.

Tárolási hõmérséklet:	Minimálisan 0 oC;   maximálisan +50 oC.

Javasolt tartályanyagok:	Tartályoknak vagy a tartályok bélésének alkalmazzunk lágyacélt

vagy nagy sûrûségû polietilént.

Nem alkalmazható anyagok: A tartályok és tartály bélések anyagának megválasztásánál

kerüljük a PVC-t.

További információk:	A polietilén tartályokat ne tegyük ki magas hõmérséklet hatásának,

mert alakváltozás következhet be.

________________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETÕ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Mûszaki intézkedések:	Ha lehetõség van arra, hogy a gõzt, ködöt vagy aeroszolt belé-

legezzék, akkor használjunk helyi elszívó szellõztetõ rendszert.

Expozíciós  elõírások:	 A megengedhetõ határértékek az alábbiakban adottak.

Helyenként alacsonyabb határértékek is betarthatóak.

Az alkotórész neve:		Határérték típus		Érték/egység	További információk((

Kõolaj - köd((		8-órás TWA(1)		  5 mg/m3		ACGIH(3)

15 perces STEL(2)	10 mg/ m3 		ACGIH

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás vagy toalett használat elõtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Ha az olajköd nem szabályoz-

ható, akkor egy szerves -gõz   betét és egy részecske elõszûrõ

kombinációja alkalmazható.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyût

A szem védelme:	Használjunk védõszemüveget, vagy ha a fröcskölés való-

színûsége nagy, teljes arcvédõt.

________________________________________________________________________________

(A magyar jogszabályt lásd a 13. pontban;  (( A magyar szabvány elõírást lásd a 3. pontban;   (1) (2) (3)  lásd  a  16.  pont   végén.

Nyomtatva:99.10.07								3/7 old.

SHELL  OMALA  OIL

_________________________________________________________________________________

A test védelme:	Csökkentsük minimálisra a bõrrel való érintkezés minden formáját.

Viseljünk  overallt,  hogy  minimálisra  csökkentsük a személyes

ruházat szennyezõdését. Az overallokat és a fehérnemût rendsze-

resen mossuk ki.

_________________________________________________________________________________

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hõmérsékleten folyékony.

Szín:		Világosbarna

Szag:		Jellegzetes ásványolaj.

Kezdõ forrpont:	 280 oC

Gõznyomás:	 0.5 Pa 20 oC-on.

Sûrûség:		Lásd az 1. táblázatban

Kinematikus viszk.:	Lásd az 1. táblázatban

Dermedéspont:	Lásd az 1. táblázatban

Lobbanáspont:	Lásd az 1. táblázatban

Robbanási határ - alsó:	1 tf. %

Robbanási határ - felsõ:	10 tf. %

Öngyulladás hõmérséklete:  320 oC

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz megoszlási koefficiens: Log  Pow   6  (tipikusan)

_________________________________________________________________________________

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	Stabil.

Elkerülendõ feltételek:	Extrém hõmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendõ anyagok:	Erõs oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények

között nem fordulhatnak elõ.

_________________________________________________________________________________

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak

meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló

termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínûleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínûleg > 2 000 mg/kg

Akut légzési irritáció:	Nincsenek ismert adatok.

Szem-irritáció:	Valószínûleg enyhén irritáló.

Bõr-irritáció:	Valószínûleg enyhén irritáló.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:99.10.07									4/7 old.

SHELL OMALA OIL

_______________________________________________________________________________

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a ködök a légzõtraktust enyhén irritálhatják.

Bõrérzékenység:	Bõrérzékenyítõ hatása nem ismert.

Rákkeltés:		Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak

rákkeltést az állatbõr festési tanulmányokban. A többi alkotó

részek rákkeltõ hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bõr ezzel a

termékkel, az a bõr zsírelvonását eredményezheti - fõként

magasabb hõmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges

bõrgyulladás kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai

körülmények között.  A bõrrel való érintkezést csökkentsük

minimálisra.

A fáradt olajok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyezõ-

déseket, amelyek a használat során halmozódtak fel. Az ilyen

szennyezõdések koncentrációja a felhasználás jellegétõl függ és az

egészségre és a környezetre nézve a kezelés során kockázatot

jelentenek. Óvatosan kezeljük ezeket és a bõrrel való érintkezést -

amennyire lehetséges - kerüljük el.

_________________________________________________________________________________

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat nem

határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a

hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett folyadék állapotú. A

vízen úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor adszorbeálódik

a talajrészecskékben és mobilitását elveszíti.

Perzisztencia / degradáció:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínûleg

biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan

alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  nagy valószínûség-

gel gyakorlatilag nem mérgezõ a vízi szerves anyagokra.

LC/EC50 > 100 mg/l. A vízben élõ szervezetek fizikai  szeny-

nyezõdését okozhatja.

________________________________________________________________________________

13.HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása:	A felhasznált kenõanyag újrahasznosítható vagy eltávolítható a

fennálló szabályozásokat figyelembevéve, legfõképpen jól

felismerhetõ gyûjtõtartályban, vagy valamilyen szerzõdött

partnerrel összegyûjtetve. Elõzetesen  meg  kell gyõzõdni arról,

hogy a szerzõdõ fél illetékes,  kielégítõen  tud  foglalkozni  az

ilyen típusú termékekkel.(A fáradt olajjal kapcsolatos magyar

szabályozást lásd a 102/1966. (VII. 12.) MT rendeletben.)

_________________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 99.10.07							5/7 old.

SHELL OMALA OIL

_______________________________________________________________________________

A termék eltávolítása:	A hulladék eltávolítással azonos.

A tárolótartály eltávolítása: A 200 literes tartályok kiüríthetõek és visszaküldhetõek a

szállítónak, illetve elküldhetõk a hordók javításra anélkül,

hogy  a jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk.

A nem rekondícionálható kisméretû fém vagy mûanyag

tartályok - ahol arra lehetõség van - más célra hasznosíthatóak,

vagy 	háztartási hulladékként kezelendõek. (A szállító a

göngyöleg után az 1995. évi LVI. törvényben elõírt termékdíjat

a behozatalnál megfizette.)

_________________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Nem minõsül veszélyes szállítmánynak az un, imo, adr/rid és iata/icao kódok alatti

szállítás.

________________________________________________________________________________

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minõsül veszélyes anyagnak.

EINECS (EGK):          Valamennyi komponens bejegyzett, ill. mentességet élvezõ polimer.

( MITI (Japán), AICS (Ausztrália), DSL	(Kanada)...stb. a

magyar változatban nem részletezettek.)_____________________

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások: Nagy terhelést és/vagy lökésszerû igénybevételt elviselõ

ipari hajtómûvek kenõolaja.

________________________________________________________________________________

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az,

hogy tájékoztatást adjanak az egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelõen.

Nem arra készült, hogy a termék bármely speciális tulajdonságára garanciát adjon.

_________________________________________________________________________________

1.sz. táblázat		A termék fõ jellemzõi

| SHELL OMALA OIL | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viszk. mm2/sec 40 oC-on | 215 | 335 | 525 | 830 | 1300 | 2100 | 3500 | 4300 |
| Sûrûség kg/m3 | 887 | 891 | 897 | 899 | 903 | 904 | 912 | 930 |
| Dermedéspont oC | -27 | -27 | -21 | -18 | -15 | -9 | -9 | -9 |
| Lobbanáspont oC nyílttéri | 229 | 232 | 238 | 238 | 238 | 248 | 250 | 250 |

(1) TWA: idõben súlyozott átlag  (2) TLV-STEL: Rövid idõszakra megengedett expozíciós  koncentráció

(3) ACGIH: American Conference of  Gonernmental Industrial Hygienists

((Az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás MK 5K_________________________________________________________

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak és az

azzal megegyezõ EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyezõ 4/1997. (II.21.) NM sz.

rendelet 3. sz. mell. Elõírásainak

________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 99.10.07								6/7 old.

SHELL OMALA OIL

_______________________________________________________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

__________________________________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerû aláírás

________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 99.10.07								7/7 old.