BIZTONSÁGI ADATLAP

Eredeti kibocsátva:1996 máj. 22.

________________________________________________________________________________

SHELL  RIMULA TX OIL

________________________________________________________________________________

1. 	AZ   ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE  ÉS   A   CÉGRE  VONATKOZÓ  INFORMÁCIÓK

A termék neve:		SHELL   RIMULA TX  OIL

A termék típusa:		Nagyfordulatú dízel-és benzin motor olaj.

Gyártó neve:		Shell International Petroleum Company

Címe:		London SE1 7NA

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	(0171) 934 1234

Importálja és forgalomba hozza:	Shell Hungary Rt.

Címe:		1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Kapcsolatfelvétel:		Telefon:	436-3402 ;   250-4030

Telefax:	436-3386 ;   436-3399

________________________________________________________________________________

2.	AZ  ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készítmény összetétele:	Kõolaj finomítványok és adalékok keveréke.

Veszélyes alkotó elemek:	A rendelkezésre álló információk szerint alkotó elemei a terméket

nem teszik veszélyessé.

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Veszélyesség  az  emberi  egészségre: Szokványos felhasználási körülmények között semmilyen

specifikus veszélyforrás nem lép fel. Tartós vagy ismételt

érintkezés bõrgyulladást okozhat. A fáradt olaj káros

szennyezõket tartalmazhat. A készítmény ásványolajat

tartalmaz, amelyre az olajköd expozíciós határértéke érvényes. ((

Tûzbiztonsági veszélyek:	Nem minõsül gyúlékonynak, de éghetõ.

Környezetvédelmi  veszélyek:	Nem bomlik le maradéktalanul. A biológiai felhalmozódás

lehetõsége jelentõs.

További információk: 	A termék szállításnál nem veszélyesnek minõsített. (Lásd még a 14.

pontban.)

_______________________________________________________________________________

**(Magyarországi elõírás: az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás: MK 5K)

Nyomtatva: 99.07.28								1/7 old.

SHELL  RIMULA TX  OIL

________________________________________________________________________________________________________________

4.	 ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS

Tünetek és hatások:	Nem  valószínû, hogy a szokásos felhasználási körülmények

között hirtelen fellépõ tüneteket okozna.

Elsõsegélynyújtás - belégzés: Abban a valószínûtlen esetben, ha szédülés vagy émelygés,

hányinger jelentkezik, vigyük a beteget friss levegõre. Ha a tünetek

továbbra is megmaradnak, forduljunk orvoshoz.

Elsõsegélynyújtás - bõr:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és a szennyezett

bõrfelületet mossuk le szappanos vízzel. Ha tartós irritáció lép

fel, forduljunk orvoshoz. Ha az olaj nagy  nyomással fröccsen

a bõrre, azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsõsegélynyújtás - szem:	A szemet mossuk ki nagy mennyiségû vízzel. Ha tartós

irritáció jelentkezik, akkor azonnal forduljunk orvoshoz.

Elsõsegélynyújtás - lenyelés:	Mossuk ki a szájat vízzel és forduljunk orvoshoz.

NE KÉSZTESSÜK HÁNYÁSRA A BETEGET!

Tanácsok az orvos részére:	Végezzenek tüneti kezelést. Az olajköd belégzése vegyszer

okozta, nem fertõzõ tüdõgyulladást idézhet elõ. A hosszantartó

vagy ismételt hatásnak kitett betegeknél bõrgyulladás léphet fel.

_________________________________________________________________________________

5. TÛZOLTÁSSAL  KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK

Specifikus veszélyforrás:	A termék elégése valószínûen a levegõben lebegõ, szénmonoxid-

ból, kénoxidokból, valamint egyéb nem azonosított vegyületbõl

álló, szilárd/folyékony/gáz halmazállapotú komplex keverék

keletkezését eredményezi.

Oltóanyag:	Hab vagy száraz poralakú vegyszer. A széndioxid, homok vagy

föld csak mértékû tüzek esetében használható.

Nem alkalmazható oltóanyagok:	Ne használjunk vízsugarat. Környezetvédelmi okok miatt

a halon oltóanyag használata kerülendõ.

Védõfelszerelés:	Ha szûk térben közelítjük meg a tüzet, akkor olyan védõfelsze-

relést kell alkalmazni, amely lélegeztetõ  berendezést is tartalmaz.

_________________________________________________________________________________

6. ÓVINTÉZKEDÉS  BALESET  ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Kerüljük a bõrrel és a szemmel való érintkezést.

Személyi védelem:	Használjunk víz/olajálló kesztyût és csizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék csatornákba, lefolyókba ill. élõvizekbe kerülését

homok, föld vagy egyéb megfelelõ anyagú védõgát	készítésével

elõzzük meg. Ha ez nem megelõzhetõ, tudassuk azt a helyi

hatóságokkal.

________________________________________________________________________________

Nyomtatva:99.07.28								2/7 old.

SHELL    RIMULA TX  OIL

Takarítási módszer kis kiömlések esetében: A folyadékot itassuk  fel homokkal vagy föld-

del. Söpörjük össze és helyezzük el egy megfelelõ, egyértelmûen

megjelölt  tartályba a helyi szabályozásnak megfelelõ további

kezelésig.(

Takarítási  módszer  nagy  kiömlések  esetében: 	Az anyag szétterülését homokból, földbõl vagy más

alkalmas anyagból készített gáttal akadályozzuk meg. A kiömlött

anyagot közvetlenül vagy adszorbens segítségével gyûjtsük össze.

További eljárás a kis kiömlésekhez hasonlóan.(

_________________________________________________________________________________

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:	Hordóban tárolt termék kezelésénél viseljünk biztonságos lábbelit,.

használjunk megfelelõ eszközöket. Elõzzük meg a kiömléseket.

Tárolás:	Tároljuk a terméket hûvös, száraz, jól szellõztetett helyen.

Használjunk jól felcímkézett és zárható tartályokat. Ne tegyük ki a

terméket közvetlen napsugárzásnak, hõforrás valamint erõsen

oxidáló közeg hatásának.

Tárolási hõmérséklet:	Minimálisan 0 oC;   maximálisan +50 oC.

Javasolt tartályanyagok:	Tartályoknak vagy a tartályok bélésének alkalmazzunk

lágyacélt vagy nagy sûrûségû polietilént.

Nem alkalmazható anyagok: A tartályok és tartály bélések anyagának

megválasztásánál kerüljük a PVC-t.

További információk:	A polietilén tartályokat ne tegyük ki magas hõmérséklet hatásának,

mert alakváltozás következhet be.

________________________________________________________________________________

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETÕ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Mûszaki intézkedések:	Ha lehetõség van arra, hogy a gõzt, ködöt vagy aeroszolt belé-

legezzék, akkor használjunk helyi elszívó szellõztetõ rendszert.

Expozíciós  elõírások:	 A megengedhetõ határértékek az alábbiakban adottak.

Helyenként alacsonyabb határértékek is betarthatóak.

Az alkotórész neve:		Határérték típus		Érték/egység	További informáicók((

Kõolaj - köd((		8-órás TWA(1)		  5 mg/m3		ACGIH(3)

15 perces STEL(2)	10 mg/ m3 		ACGIH

Egészségügyi információk:	Evés, ivás, dohányzás vagy toalett használat elõtt mossunk kezet.

Légzésvédelem:	Normál esetben nem szükséges. Ha az olajköd nem szabályoz-

ható, akkor egy szerves -gõz   betét és egy részecske elõszûrõ

kombinációja alkalmazható.

Kézvédelem:	Viseljünk PVC vagy nitril-gumi kesztyût

A szem védelme:	Használjunk védõszemüveget, vagy ha a fröcskölés 	való-

színûsége nagy, teljes arcvédõt.

(A magyar jogszabályt lásd a 13. pontban. 	((  A magyar  jogszabályt  lásd  a 16. pont  végén.     (1) (2) (3)  lásd  a  16.  pont   végén.

Nyomtatva:99.07.28								3/7 old.

SHELL RIMULA TX  OIL

_________________________________________________________________________________

A test védelme:	Csökkentsük minimálisra a bõrrel való érintkezés minden formáját.

Viseljünk  overallt,  hogy  minimálisra  csökkentsük a személyes

ruházat szennyezõdését. Az overallokat és a fehérnemût rendsze-

resen mossuk ki.

_________________________________________________________________________________

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:	Környezeti hõmérsékleten folyékony.

Szín:		Borostyán

Szag:		Jellegzetes ásványolaj.

Kezdõ forrpont:	(várhatóan)  280 oC

Gõznyomás:	(várhatóan)  0.5 Pa 20 oC-on.

Sûrûség:		lásd az 1. táblázatban.

Kinematikus viszk.:	lásd az 1. táblázatban.

Dermedéspont:	lásd az 1. táblázatban.

Lobbanáspont:	lásd az 1. táblázatban.

Robbanási határ - alsó:	1 tf. %

Robbanási határ - felsõ:	10 tf. %

Öngyulladás hõmérséklete: (várhatóan)  320 oC

Oldhatóság vízben:	Figyelmen kívül hagyható.

n-oktanol/víz megoszlási koefficiens: Log  Pow   6

Elemek:	Ca:  0,4 %(m/m);

._____________

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:	Stabil.

Elkerülendõ feltételek:	Extrém hõmérséklet és közvetlen napsugárzás.

Elkerülendõ anyagok:	Erõs oxidáló szerek.

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási körülmények között

nem fordulhatnak elõ.

_________________________________________________________________________________

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus toxikológiai adatokat nem határoztak

meg. Az adott információk az alkotórészekre és a hasonló

termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Akut toxicitás - orális:	LD 50 valószínûleg > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás - dermális:	LD 50 valószínûleg > 2 000 mg/kg

Akut légzési irritáció:	Normál körülmények között nem okoz irritációt.

Szem-irritáció:	Valószínûleg enyhén irritáló.

Bõr-irritáció:	Valószínûleg enyhén irritáló.

_________________________________________________________________________________

Nyomtatva:99.07.28									4/7 old.

SHELL  RIMULA TX  OIL

Belégzési irritáció: 	Belégzésnél a légzõtraktust enyhén irritálhatja.

Bõrérzékenység:	Bõrérzékenyítõ hatása nem ismert.

Rákkeltés:		Az adott típusú ásványolajokon alapuló termékek nem mutattak

rákkeltést az állatbõr festési tanulmányokban. A többi alkotó

részek rákkeltõ hatására vonatkozó adatok nem ismeretesek.

Mutagén hatás:	Mutagén hatása nem ismeretes.

További információk:	Ha hosszabb ideig és/vagy ismételten érintkezik a bõr ezzel a

termékkel, az a bõr zsírelvonását eredményezheti - fõként

magasabb hõmérsékleten.  Ez irritációhoz vezethet, lehetséges

bõrbetegség kialakulása, különösen rossz személyi higiéniai

körülmények között.  A bõrrel való érintkezést csökkentsük

minimálisra.

A használt olajok tartalmazhatnak olyan ártalmas szennyezõ-

déseket, amelyek a használat során halmozódtak fel. Az ilyen

szennyezõdések koncentrációja a felhasználás jellegétõl függ,

ezek az egészségre és a környezetre kockázatot jelentenek.

Valamennyi fáradt olajat óvatosan, a bõrrel való érintkezés

lehetséges kerülésével kell kezelni.

_______________________________________________________________________________

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A megállapítás alapja:	Az adott termékre specifikus ökotoxikológiai adatokat

nem határoztak meg. Az adott információk az alkotórészekre és a

hasonló termékekre vonatkozó toxikológiai ismereteken alapulnak.

Mobilitás:		A legtöbb környezeti körülmény mellett folyadék állapotú. A vízen

úszik. Ha érintkezésbe kerül a talajjal, akkor adszorbeálódik a

talajrészecskékben és mobilitását elveszíti.

Perzisztencia / degradáció:	Nem teljesen biodegradálható. A legtöbb alkotóelem valószínûleg

biológiailag fokozatosan lebomlik, de a termék tartalmaz olyan

alkotóelemeket is, amelyek megmaradnak a környezetben.

Biológiai felhalmozódás:	Lehetséges a biológiai felhalmozódás.

Ökológiai toxicitás:	Gyengén  oldódó  keverék.  A  termék  nagy valószínûség-

gel gyakorlatilag nem mérgezõ a vízi szerves anyagokra.

LC/EC50 > 100 mg/l. A vízben élõ szervezetek fizikailag

szennyezheti.

13.HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladék eltávolítása: 	A felhasznált kenõanyag újrahasznosítható vagy eltávolítható a

fennálló szabályozásokat figyelembevéve, legfõképpen jól

felismerhetõ gyûjtõtartályban, vagy valamilyen szerzõdött

partnerrel összegyûjtetve. Elõzetesen  meg  kell gyõzõdni arról,

hogy a szerzõdõ fél illetékes,  kielégítõen  tud  foglalkozni  az ilyen

típusú termékekkel. Nem engedhetõ  meg, hogy a  felhasznált

kenõanyag beszennyezze  a talajt  vagy a vizet. (A fáradt olajjal

kapcsolatos magyar szabályozást	lásd a 102/1996.

(VII. 12.) Kormányrendeletben.

_________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 99.07.28							5/7 old.

SHELL  RIMULA TX  OIL

_________________________________________________________________________________

A termék eltávolítása:	 A hulladék eltávolítással azonos.

A tárolótartály eltávolítása: A 200 literes tartályok kiüríthetõek és visszaküldhetõek a

szállítónak, illetve elküldhetõek a hordók rekondícionálásra

anélkül, hogy  a jelöléseket vagy a címkéket eltávolítanánk.

A nem rekodícionálható, kisméretû fém vagy mûanyag

tartályok - ahol arra lehetõség van - újrahasznosíthatóak, vagy

háztartási hulladékként kezelendõek. A szállító a göngyöleg

után az 1995. évi LVI. törvényben elõírt termékdíjat

a behozatalnál megfizette.

_________________________________________________________________________________

14. A SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A termék/termékcsalád az un, imo, adr/rid és iata/icao szerint nem minõsül veszélyes 	árunak.

_________________________________________________________________________________

15. A BESOROLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EGK besorolás:	Az EGK kritériumok szerint nem minõsül veszélyes anyagnak.

EINECS (EGK):	Valamennyi komponens bejegyzett

TSCA  (USA)	Valamennyi komponens bejegyzett

( MITI (Japán), AICS (Ausztrália), DSL

(Kanada)...stb. a magyar változatban nem részletezettek).

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználások és korlátozások: Kenõolaj nagyfordulatú dízel és négyütemû benzin

motorokhoz.

1. táblázat	Fizikai jellemzõk

| SAE viszk. fokozat | 10W-30 | 15W-40 |
| --- | --- | --- |
| Kin. visz. 20 oC-on (mm2/sec) | 175 | 300 |
| Sûrûség 15 oC-on (kg/m3) | 885 | 890 |
| Dermedéspont oC | -33 | -27 |
| Lobbanáspont (COC) oC | 222 | 226 |

Az ebben a biztonsági adatlapban megadott információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, céljuk az, hogy tájékoztatást adjanak a felhasználáshoz kapcsolódó egészségvédelmi és környezetvédelmi kérdésekben.  A közölt adatok (kategória besorolások) nem jelentenek a termék bármely speciális tulajdonságára vonatkozó garanciát.								_____

Ez a biztonsági adatlap formája és tartalma szerint megfelel az ISO 1104-1 sz. szabványnak, az azzal megegyezõ EGK 93/112 sz. ajánlásnak, valamint az ezekkel megegyezõ 4/1997. (II.21.) NM sz.  rendelet 3. sz. mell. elõírásainak

________________________________________________________________________________

((Az MSZ 21464/1-1988 szerinti besorolás MK 5K

(1) TWA  = Idõ szerint súlyozott átlag   (Time Weighted Awerage)

(2) STEL  = Rövid idõszakra megengedett expozíciós koncentráció

(3) ACGIH=  American Conference of Gouvernmental  Industrial Hygienists_______________________________________

A magyar változat a Shell International Petroleum Comp. dokumentációja alapján készült.

Nyomtatva:99.07.28									6/7 old.

SHELL  RIMULA TX  OIL

_________________________________________________________________________________

Dátum: 1998.08.12.

Shell Hungary Rt.

PH		Dr. Pap Gábor   s.k.

Fehér Tamás      s.k.

……………………………………………..

cégszerû aláírás

_________________________________________________________________________________

Nyomtatva: 99.07.28									7/7 old.